## Slide 1: Utfordringer og erfaringer med VPN
Nettanic - 30 mai 2002
kl 15:20 – 16:00
Stein Arild Dybvik
Sr. konsulent NettSpesialisten as
CCIE #1369

## Slide 2: Agenda
Hva er et VPN / et sikkert VPN?
IPSec (kryptering, autentifisering, data integritet)
GRE
Hva er utfordringer med VPN?
  VPN over internet – ytelse og flaskehalser
  VPN over internet – prioritering / shaping
  VPN basert på GRE og IPSec
  VPN og Voice over IP
  VPN med redundant ruting og backupsamband
  Klient sikkerhet for mobile brukere
  VPN klienter og MTU
  VPN klienter og NAT
Hvis tid: Cisco VPN produkter

## Slide 3: Hva er VPN ?
Kommunikasjon basert på delt infrastruktur, med minst like bra ytelse, sikkerhet og kontroll som i et privat nettverk.
Ønsket med VPN er primært å redusere kostnader der det erstatter faste linjer, og ivareta sikkerhet for mobile brukere.

## Slide 4: VPN kan deles i 2 hovedgrupper:
VPN mellom kontorsteder
  Knytter sammen to nettverk over et åpent transportnett
  Hardware basert løsning
  Både for bedriftsintern kommunikasjon og mellom bedrifter (extranet)
VPN for mobile brukere
  Sikker kommunikasjon for en enkelt bruker inn til kontorsted
  Ofte softwarebasert løsning

## Slide 5: VPN inndeling

## Slide 6: Hva er et sikkert VPN?
Separert IP plan (mellom transportnett og VPN nett)
Separert trafikkflyt
Separert rutingprotokoll
= VPN? Eksempel: GRE, MPLS, ISL, (frame, atm)
+ Authentifisering (sertifikat/preshared key/engangspw)
+ Kryptering (DES/56, 3DES/56, AES, .. )
+ Data integritet (sjekksummer, MD5, SHA1, .. )
= Sikkert VPN Eksempel: IPSec, GRE+IPSec, ..

## Slide 7: Agenda
Hva er et VPN / et sikkert VPN?
IPSec (kryptering, autentifisering, data integritet)
GRE
Hva er utfordringer med VPN?
  VPN over internet – ytelse og flaskehalser
  VPN over internet – prioritering / shaping
  VPN basert på GRE og IPSec
  VPN og Voice over IP
  VPN med redundant ruting og backupsamband
  Klient sikkerhet for mobile brukere
  VPN klienter og MTU
  VPN klienter og NAT
Hvis tid: Cisco VPN produkter

## Slide 8: Hva er IPSec?
IP protokoll på lag 3 nivå i OSI modellen
I ferd med å bli en defacto standard for å løse ”Privacy, Integrity and Authentication” i IP nett
Applikasjonsuavhengig
Transportuavhengig
Ende til ende
NB: IPSec bruker egne IP protokoll numre 50 (AH) og 51 (ESP). Rutere og brannvegger må tillate og støtte disse for at ”native” IPSec skal fungere

## Slide 9: IPSec varianter
Native IPSec (som spesifisert i opprinnelig RFC)
  Den originale, bruker protokoll 50/51 direkte på IP nivå
  Lite fleksibel
  Problem hvis adresseoversetting (NAT / PAT)
  Problem med at brannvegger ikke er åpnet
Encapsulering av IPSec TCP eller UDP
  ”Videreutvikling” av IPSec for å gi mer funksjonalitet
  Løser problem med adresseoversetting (NAT / PAT)
  Noe mer overhead på grunn av innpakking i TCP eller UDP
  Enklere å få den til å fungere gjennom rutere og brannvegger

## Slide 10: Kryptering er en del av IPSec
Dagens standarder: DES and Tripple-DES
  Har vært brukt i over 20 år, CPU krevende
AES overtar for DES
  Ny kommende standard, mindre CPU krevende, lengre nøkler
  Er ikke støttet i alt utstyr enda

## Slide 11: IPSec Modes

## Slide 12: Transport Mode
Used for end-to-end communication between two hosts, i.e. when both ends of ”session” are hosts
Protects the IP payload only, the original IP header remains unproteced

## Slide 13: Tunnel Mode

## Slide 14: Autentifisering – hvorfor trenger vi det?
Autentifisering mellom rutere / vpn hardwarebokser:
  Hvordan vet Ruter A at den snakker med Ruter B?
Autentifisering av sluttbrukere inn mot vpn konsentratorer:
  Hvordan vet VPN konsentrator hvem den slipper inn?

## Slide 15: Autentifisering
IPSec/IKE standard tar seg av authentifisering mellom to nettverksenheter gjennom bruk av:
  IP addresse / preshared key
  Public and Private keys
  Digitale sertifikat
I praksis løses dette gjennom:
  Rutere / vpn enheter: Sertifikat eller preshared key genereres og lagres på selve enhetene
  Mobile brukere: Preshared key eller sertifikat brukes kombinert med ACS server (radius/tacacs), gjerne koblet mot enganspassord / kalkulator
  NB: Bruk aldri kun NT brukerkey / passord

## Slide 16: Digitale sertifikat
Går god for at:
  Avsender er den han hevder å være
  Sertifikat tillater autentifisering som skalerer

## Slide 17: Hva inneholder et sertificat?
Digital Certificates contain:
  Serial Number
  Validity dates
  Issuer’s name
  Public Key
Digital Certificates are signed by a CA (Certificate Authority)

## Slide 18: Data integritet
Hvordan vet vi at data som kommer frem er nøyaktig det samme som ble sendt?
Løses gjennom matematiske algoritmer + digital signatures (MD5, SHA-1) av hele IPSec pakken.
NB: Siden IPSec sjekksummer hele IP pakken inklusive avsender og mottaker IP adresse, støtter ikke native IPSec hverken NAT eller PAT

## Slide 19: Agenda
Hva er et VPN / et sikkert VPN?
IPSec (kryptering, autentifisering, data integritet)
GRE
Hva er utfordringer med VPN?
  VPN over internet – ytelse og flaskehalser
  VPN over internet – prioritering / shaping
  VPN basert på GRE og IPSec
  VPN og Voice over IP
  VPN med redundant ruting og backupsamband
  Klient sikkerhet for mobile brukere
  VPN klienter og MTU
  VPN klienter og NAT
Hvis tid: Cisco VPN produkter

## Slide 20: GRE (Generic Route Encapsulation)
Protokoll for å tunnelere andre protokoller over IP
Gammel, har eksistert og fungert bra veldig lenge
Gir virtuelle punkt til punkt interface på routere, med alle muligheter som virkelige fysiske interface har
GRE støtter alle viktige rutingprotokoller som IGRP, EIGRP, OSPF, BGP
GRE kan gjerne brukes til å lage et VPN alene dersom en kun trenger isolasjon av trafikk over et ekstranett
Brukt sammen med IPSec gir GRE en komplett løsning for VPN over åpne nett, forenkler administrasjon og tilfører redundans gjennom rutingprotokoll støtte

## Slide 21: GRE (Generic Route Encapsulation)

## Slide 22: GRE (Generic Route Encapsulation)
GRE pakker inn også andre protokoller enn IP, dvs man kan bruker GRE til transport også av Decnet / Novell IPX / bridging / 3270 etc.

## Slide 23: Hva er utfordringer ved VPN ?
  VPN over internet – ytelse og flaskehalser
  VPN over internet – prioritering / shaping
  VPN basert på GRE og IPSec
  VPN og Voice over IP
  VPN med redundant ruting og backupsamband
  Klient sikkerhet for mobile brukere
  VPN klienter og MTU
  VPN klienter og NAT

## Slide 24: VPN over internet – ytelse og flaskehalser
Utfordring:
  Hvordan få beste ruting mellom kontorstedene over internet ?
  Hvordan unngå ruting gjennom NIX Norge / Skandinavia / Europa eller backbone USA for ”lokal trafikk” ?
Løsning: Bestill alle internett-forbindelser fra samme ISP
  Flere ISP kan tilby ”Gold” avtale med garantert latency og ytelse
  Noen ISP har begynt å honorere preference-bit
  Cisco har startet med sertifiseringsregler for ISP som støtter preference-bit (Cisco Powered Network designation, "Multiservice VPN“, Sprint første godkjente)

## Slide 25: VPN over internet – ytelse og flaskehalser
For mobile VPN brukere og hjemmebrukere har man liten kontroll med hvilken ISP de bruker
  Vurder å sette opp hovedkontor med 2 forskjellige ISP mot internet, da er sjansen stor for at hvertfall en av dem har brukelig samtrafikkavtale og kapasitet
  Lager man hjemmekontorløsning vil det være en stor fordel om alle henger på samme ISP, og da bør også bedriftens VPN konsentrator ha internet via samme ISP
  Brukes ISP som honorerer preference bit? Det er mulig å sette preference i registry på Windows 2000/XP klienter (kan også forkludre mye hvis ikke gjennomført rett)

## Slide 26: Prioritering / shaping VPN lokalt ?
Hvor er flaskehalsen ?
Tas VPN trafikk inn sammen med øvrig internett trafikk ?
  Hvordan sikre at denne ikke forstyrrer VPN trafikk?
  Webtrafikk tar gjerne all tilgjengelig kapasitet (!)
  Ofte langt bedre kapasitet internt hos ISP og det største problemet er gjerne at bedriftens egen link er overlastet
Løsning på overlastet linje mot ISP er:
  Dedikerte linje(r) mot internet for VPN trafikk
  Få ISP til å prioritere det som sendes ned på link (vanskelig)
  Shaping av inngående og prioritering av utgående trafikk er en bra løsning

## Slide 27: Eksempel på shaping av internet trafikk slik at det reserveres kapasitet til VPN:
Hvordan virker shaping?
  Vi kan ikke påvirke eller prioritere det som sendes til oss fra ISP
  Løsningen er å shape trafikk når den har kommet frem
  Shaping vil alltid si å bremse eller kaste noe trafikk, slik at det blir ledig kapasitet til at ønsket trafikk skal komme frem
  Shaping kan også brukes på utgående trafikk
Traffic-shape gjennom rate limit
  Defineres ved å gruppere trafikk som kan matches ved access-lister (source, destination, portnummer, preference, ...)
  Legge på regler for hvor mye trafikk hver gruppe skal få lov å bruke av innkommende og/eller utgående kapasitet
Med traffic-shape i innkommende retning skal man aldri klare å bruke 100% av kapasiteten på linjen, da er det feildefinert

## Slide 28: Eksempel på shaping av internet trafikk slik at det reserveres kapasitet til VPN:
Cisco ruter med 10/155 Mbps mot internet
!
interface ATM6/0.116 point-to-point
description INET VCC/0.116, PCR 353207, SCR 26042
ip address 212.125.255.254 255.255.255.252
rate-limit input access-gr 188 5242000 conform-act transmit exce-act drop
rate-limit input access-gr 189 1024000 conform-act transmit exce-act drop
atm pvc 1 0 116 aal5snap 10000 10000
!
access-list 188 remark Traffic from ANY to VPN, shaped to use max 5Mbps
access-list 188 permit ip any host svg-pix535a
access-list 189 remark Everything else, shaped to use max 1mbps
access-list 189 permit ip any
!

## Slide 29: Eksempel på prioritering av internet trafikk slik at det reserveres kapasitet til VPN:
Hvordan virker prioritering?
  Prioritering kan brukes på utgående trafikk
  Grupperer trafikk og hvilken rekkefølge/kapasitet den skal få ut på linken
Prioritering gjennom PQ (råest, ikke nødvendigvis best)
  Kategoriserer trafikk i køer ”High”, ”Medium”, ”Normal” og ”Low”.
  Trafikk kategoriseres ved access-lister basert på source, destination, portnummer, preference, ...
  Slås på på utgående interface
Med prioritering utgående er det helt ok å fylle 100% av kapasiteten på linjen, ”all” viktig trafikk går alltid først

## Slide 30: Eksempel på prioritering av internet trafikk slik at det reserveres kapasitet til VPN:
Cisco ruter med 2 mbps link mot internet
!
interface serial 5/0
description INET 1984kbps, Samb: TeleDK/F000000-3443
ip address 212.125.255.254 255.255.255.252
priority-group 5
!
access-list 171 remark High Queue: Traffic from VPN to ANY
access-list 171 permit ip host svg-vpn3030a any
access-list 172 remark Medium Queue: telnet / ica (kun telnet vist)
access-list 172 permit tcp any any eq telnet
!
priority-list 5 protocol ip high list 171
priority-list 5 protocol ip medium list 172
priority-list 5 default low
priority-list 5 queue-limit 20 40 40 100

## Slide 31: VPN basert på GRE og IPSec
Det er en vinnerkombinasjon å kombinere GRE med IPSec i praksis
  GRE for rutingprotokoller, mulitcast, multiprotokoll
  IPSec for kryptert overføring og identifisering av endepunkt
I praksis kan en:
  gjerne kjøre GRE fra en ”innside ruter” gjennom en VPN enhet som legger på IPSec ut på åpent nett
  eller kjøre både GRE og IPSec fra samme ruter
  eller kombinasjon med GRE på ruter + IPSec på konsentrator på HQ og både GRE og IPSec på samme ruter på mindre kontor

## Slide 32: GRE over IPSec (router til router)
Definerer GRE tunnel:
!
interface Tunnel 1
description IP/GRE tunnel to Stockholm
ip address 10.255.0.253 255.255.255.252
tunnel path-mtu-discovery
tunnel source 212.125.1.254
tunnel destination 63.255.1.39
tunnel sequence-datagrams
crypto map HQ-VPN
!
Definerer IPSec for encapsulering:
!
crypto isakmp policy 9
authentication pre-share
crypto isakmp key ******** address 63.255.1.39
!
crypto ipsec transform-set \
hq-tset esp-des esp-sha-hmac
!
crypto map HQ-VPN local-address Serial0/0.1
crypto map HQ-VPN 11 ipsec-isakmp
description IPSec for encapsulering av GRE
set peer 63.255.1.39
set security-association level per-host
set security-association lifetime seconds 3600
set transform-set hq-tset
match address 123
!
access-list 123 permit ip host 212.125.1.254 \
host 63.255.1.39

## Slide 33: VPN og Voice over IP (også over internet)
Voice kan være vanskelig over VPN fordi:
  VoIP består av mange små pakker i en UDP/RTP strøm
  Codec g729r8 tar 8 kbps per talekanal + ip header
  Default payload (data) for voice er kun 20 byte per IP pakke, dvs 50 pakker per sekund eller en pakke hver 20 ms
  Mange pakker å behandle for VPN enheter (load)
  Overhead på grunn av IP header + ekstra VPN header kjør gjør at hver talekanal kan ta 60-110 kbps
NB: Det hjelper å øke payload fra 20 til 80-220 byte. Dette reduserer antall pakker per kanal med 75-90%, og båndbreddebehov per talekanal reduseres ned mot 12 kbps per talekanal også med VPN (GRE/IPSec)
Går på bekostning av latency, men 80-100 byte payload er i omtrent ikke registrerbart, og fungerer veldig bra i praksis

## Slide 34: Voice over IPSec (også over internet)
Cisco-voice-rt# show config
...
!
dial-peer voice 517072 voip
destination-pattern 517072..
dtmf-relay cisco-rtp
codec g729r8 bytes 80
fax-rate 14400
ip precedence 5
session target ipv4:10.255.0.254
!
OBS: Viser hvordan dette ser ut på en ruter på spesifikk peer, tilsvarende finnes igjen på voice-gateway og IP telefoner...

## Slide 35: Redundant ruting og backupsamband
Enkelt da GRE tunneler oppfører seg akkurat som fysiske samband
Definer flere GRE for VPN mot 2-3 viktigste noder, og la rutingprotokoller styre trafikken
Backup for underliggende WAN/Internet kan sikres på samme måte som en sikrer seg mot linjebrudd på ATM/Serielinker ved bruk av ISDN dialup e.l.

## Slide 36: Klient sikkerhet for mobile brukere?
Virus, trojaner, fjernstyringsprogrammer, ...?
Hva som skjer med maskinen når ikke oppkoblet ?
VPN klient kan påtvinge bruk av oppdatert virus- og personlig firewall programvare inkl regelsett
Splitt tunnelling, kryptering kun av intern kommunikasjon
Anbefaler: Kjør alltid all trafikk via VPN tunnel, da er en like sikret gjennom bedriftens brannvegg som om en var på kontoret
Det er tilfeller der splitt tunnelling må brukes

## Slide 37: VPN-klienter og MTU
Ekstra IPSec (og evt GRE) headere reduserer tilgjengelig payload størrelse
Symptom på MTU problem er at applikasjoner ”fryser” og oppfører seg merkelig
  selv om ”telnet host 1494” virker så fryser ICA pålogging
brannvegger er ofte åpnet kun for spesifikk protokoll som skal brukes, så ping/icmp kontrollmeldinger kommer ofte ikke frem til klient/server med beskjed om å bruke mindre MTU
ADSL / xDSL / kabel: Ethernett MTU er redusert av PPoE, og VPN header kommer i tillegg og reduserer MTU ytterligere

## Slide 38: VPN-klienter og MTU
Redusert MTU er et stort problem med VPN klienter, da det ofte er nødvendig å sette ned størrelse
For å hjelpe til med dette har det siden Cisco VPN client 3.5.1 kommet med mulighet for MTU justering i meny, slik at en slipper å mekke på windows registry innstillinger
Hint:
  Kan løse MTU fra ”andre siden” ved å sette ned MTU på host man skal koble seg mot
  Eller sette ned MTU på ethernet til VPN konsentrator sin innside slik at hoster på innsiden får ”ICMP need fragmenting” fra innsideruter
  Eller åpne for ”ICMP need fragmenting” trafikk i brannvegg

## Slide 39: VPN klienter og NAT
VPN med native IPSec overlever ikke NAT
VPN med TCP/UDP encapsulert IPSec overlever NAT, men dette forutsetter at ruter vet hvordan den kan kjøre NAT av dette og at VPN klient/server støtter dette
  Rimelige rutere har problemer med dette, de takler ofte bare første stasjon som kommer på innsiden
  Sjansen for at TCP varianten skal fungere er langt større enn UDP varianten, men legger på mer overhead

## Slide 40: Albert Einstein:
”I don`t need to know everything.
I just need to know where I can find it, when I need it.”

## Slide 41: VPN ressurser i NettSpesialisten:
Webside og telefon: www.nettspes.no / 51707200
Teknisk:
Stein Arild Dybvik – dybvik@nettspes.no
Jakob Eide Seim – seim@nettspes.no
Rolf Jensen – jensen@nettspes.no
Øystein Hermansen – hermansen@nettspes.no
Per Ole Klemetsrud – klemetsrud@nettspes.no
Salg:
Jan Gangsoy – gangsoy@nettspes.no
Gunnulf Rasmussen – rasmussen@nettspes.no
Morten Bergh – bergh@nettspes.no
Svein Inge Winkler Solberg – solberg@nettspes.no

## Slide 42: Hvis tid: Litt om VPN produkter fra Cisco

## Slide 43: Agenda
Hva er et VPN / et sikkert VPN?
IPSec (kryptering, autentifisering, data integritet)
GRE
Hva er utfordringer med VPN?
  VPN over internet – ytelse og flaskehalser
  VPN over internet – prioritering / shaping
  VPN basert på GRE og IPSec
  VPN og Voice over IP
  VPN med redundant ruting og backupsamband
  Klient sikkerhet for mobile brukere
  VPN klienter og MTU
  VPN klienter og NAT
Hvis tid: Cisco VPN produkter

## Slide 44: Cisco VPN klient for mobile brukere
Cisco VPN klient 3.5.2
  OS støtte:
    Windows 95 OSR2, 98, ME, NT4, 2000, XP
    Linux, Solaris, MaxOS X
movianVPN (PDA klient)
  OS støtte:
    PalmOS v3.5
    WinCE v3.0

## Slide 45: Hjemmekontor og mobile brukere

## Slide 46: Hjemmekontor / små bedrifter
VPN3002 klient (HW)
  Ytelse 2 Mbps 3DES
  Lik management som software VPN klient
  Støtter PPPoE, IPSec/TCP
PIX 501 brannvegg
  Ytelse 3 Mbps 3DES
  Kjører fullt PIX OS
  Støtte for PPPoE (v6.2)
806 Bredbånd Gateway Router
  Ytelse 387 Kbps
  Kjører Cisco IOS

## Slide 47: Små kontorer
1700 Ruter
  Ytelse 4 Mbps
  Komplett sikkerhets løsning basert på Cisco IOS
VPN 3005 Consentrator
  Ytelse 4 Mbps
  Støtte for 100 samtidige VPN brukere
PIX 506 brannvegg
  Ytelse 10 Mbps 3DES (20 Mbps FW)
  Kjører komplett PIX IOS
  Støtte for PPPoE (v6.2)

## Slide 48: Regionale kontorer
2600/3600 Rutere
  Nytt AIM-VPN/EP VPN kort for 2650 (12 Mbps 3DES)
  VPN pakke
3015 VPN Concentrator
  Ytelse 4 Mbps
  Støtte for 100 samtidige VPN brukere
PIX 515 brannvegg
  Ytelse 10 Mbps 3DES (145 Mbps FW)
  Støtter 3-6 interface og stateful failover for redundans

## Slide 49: Hovedkontor
7200 WAN Multi-Service Ruter
  Ytelse 145 Mbps
  Støtter 5000 samtidige VPN sessjoner
  VPN akselerasjons kort (VAM)
7100 VPN Ruter
  Ytelse 145 Mbps
  Støtter 5000 samtidige VPN sessjoner
  Støtter VPN akselerasjons kort (VAM)
VPN 3030/3060/3080 konsentrator
  Brukes for terminering av et stort antall
  vpn sessjoner – 1500 til 10 000
  Ytelse 50 – 100 Mbps
PIX 525/535 Brannvegg
  Ytelse 70/95 Mbps 3DES (320 Mpbs /
  1.7 Gbps FW)

## Slide 50: Cisco VPN Klient
Enkel installasjon
Mulighet for sentralisering av VPN konfigurasjon
Rettigheter basert på grupper/brukere
Split tunneling
Integrert personlig brannvegg
Siste release er VPN client 3.5.2

## Slide 51: VPN Site-til-Site
VPN er ett alternativ til den tradisjonelle WAN infrastrukturen
  Kostnads effektivt
  Mulighet for enkelt å utvide infrastruktur med f.eks. Extranet
Gir en del ekstra funksjonalitet
  Økt sikkerhet
  Nye QOS muligheter
  Muligheter for økt bruk av policies

## Slide 52: Cisco site-to-site løsninger

## Slide 53: Cisco VPN 3000 Concentrators

## Slide 54: Ytelse til routere med IPSec
Ytelse er krafig redusert med IPSec
For større løsninger økes ytelse gjennom HW aksellerator kort
Husk at ytelse påvirkes kun der det gjøres IPSec, men ta med behov for ekstra jern hvis IPSec skal brukes

## Slide 55: Cisco PIX Firewall

## Slide 56: PIX Firewall VPN spesifikasjoner

## Slide 57: Nyhet PIX 501 Firewall
Brannvegg for hjemmebruk / avdelingskontorer
Støtte for terminering av VPN tunneller
Integrert 4-ports 10/100 Mbps switch
Integrert DHCP klient og server
Støtter dynamisk og statisk NAT og PAT
Cisco CLI og Web grensesnitt for konfigurering

## Slide 58: Words of wisdom
"Plan for the future because that's where you're going to spend the rest of your life"
(Mark Twain 1835-1910)